##### Załącznik nr 1 A do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 5 A ZMODYFIKOWANY

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora max do czterech tygodni (28 dni)  licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 24  miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego czytnika

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ urządzenia:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów w pełni automatyczny analizator immunochemiczny w technologii innej niż EIA / ELISA mający w swoim menu oznaczenia wymienione w TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH przedmiotowego pakietu. |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy lub używany posiadający aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy |  |
| 3 | Wydajność aparatu 95-120 testów/godz. w trybie „pacjent za pacjentem” |  |
| 4 | Minimum 60 miejsc próbkowych |  |
| 5 | Możliwość wstawiania próbek w probówkach pierwotnych - monowety systemu Sarstedt średn. 10-11 mm) |  |
| 6 | Zunifikowane statywy na próbki, kalibratory, kontrole i płyny myjące |  |
| 7 | Skaner kodów próbkowych w przedziale próbkowym |  |
| 8 | Możliwość dostawiania próbek i odczynników podczas pracy aparatu bez konieczności przechodzenia w tryb pauzy |  |
| 9 | Odczynniki, kalibratory i kontrole w stanie płynnym - gotowe do użytku |  |
| 10 | Stabilność odczynników „na pokładzie” min 28 dni |  |
| 11 | Stabilność kalibracji dla wszystkich oznaczeń – min. 28 dni |  |
| 12 | Przedział odczynnikowy chłodzony do temp. lodówki (2-12 stC.) |  |
| 13 | Zestawy odczynnikowe dedykowane na max. 100 oznaczeń. |  |
| 14 | Sonda/sondy z detektorem obecności skrzepów i baniek powietrza w próbkach oraz baniek powietrza w odczynnikach |  |
| 15 | Zabezpieczenie antykolizyjne sondy/sond |  |
| 16 | System mycia sondy/sond bez wymiennych końcówek |  |
| 17 | Aparat nie wymagający stacji wody |  |
| 18 | Ścieki odprowadzane do pojemnika na odpady. Możliwość podłączenia aparatu bezpośrednio do kanalizacji |  |
| 19 | Informacja o czasie zakończenia zleconej serii badań |  |
| 20 | Możliwość drukowania dziennego raportu zbiorczego (książka pracy) |  |
| 21 | Możliwość drukowania wyników pacjenta wraz z danymi pacjenta i Laboratorium |  |
| 22 | Urządzenie możliwe do włączenia w szpitalny system informatyczny INFOMEDICA - posiada interfejs zapewniający dwukierunkową komunikację |  |
| 23 | Dla oznaczeń anty-HCV, HBsAg i HBsAb – wyniki bez szarej strefy w pierwszym powtórzeniu – jednoznacznie wyliczony punkt odcięcia cut-off. |  |
| 24 | Dla testosteronu – czułość zestawu lepsza niż 0,15 nmol/l |  |
| 25 | Zabezpieczenia przed skutkami skoków napięcia w sieci. Układ zasilania podtrzymujący pracę analizatora przez min. 20 min (UPS) |  |
| 26 | Porozumiewanie się z aparatem za pomocą monitora dotykowego |  |
| 27 | Instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim |  |
| 28 | Wymagane dokumenty - na podstawie oświadczenia Wykonawcy: deklaracja zgodności CE na analizator i odczynniki karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (wersja pisemna lub elektroniczna dostarczone wraz z I dostawą odczynników ) |  |
| 29 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 8 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. Adres serwisu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy do serwisu …………………………………………………………………………….. |  |
| 30 | Zdalna kontrola aparatu przez serwis po udostępnieniu łącza internetowego przez Zamawiającego |  |
| 31 | Możliwość złożenia oferty po wcześniejszej wizji lokalnej przedstawiciela Wykonawcy w laboratorium Zamawiającego |  |
| 32 | Zamawiający zastrzega sobie mozliwość skorzystania z prezentacji aparatu pracującego w placówce zlokalizowanej w pobliżu siedziby Zamawiającego. |  |
| 33 | Wykonawca zapewni kompletny pakiet startowy dla uruchomienia na analizatorze konkretnego badania, np: 1 opak. do wysokoczułej troponiny I wraz z niezbędnymi materiałami zużywalnymi. |  |
| 34 | Wykonawca wstawi aparat i przeszkoli personel Laboratorium (min. 2 osoby) w ciągu 21 dni roboczych od podpisania umowy oraz zapewni 4-tygodniowy okres konsultacyjny. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w PAKIECIE 3  analizatora do oznaczania glukozy i mleczanów w hemolizacie krwi włośniczkowej PAKIECIE 5 analizatora immunochemicznego

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1 A do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 5A ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu

na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 31, 32 i 33 *), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń /24 miesiące | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania wysokiej troponiny – I | 12 000 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Prokalcytoniny | 1 700 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania wit. 25OH-D | 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania TSH | 4 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania FT4 | 1 900 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania FT4 FT3 | 1 400 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania CEA | 900 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania AFP | 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania CA 125 | 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania CA 19-9 | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania PSA całkowite | 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 5A ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 31, 32 i 33 *), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 24 miesiące | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania HCG (wyklucz./potwierdz. i kontrola rozwoju ciąży) | 1 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania DHEAS | 1 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Estradiolu | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania FSH | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania LH | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania SHBG | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Testosteronu (2 gen) | 1 100 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Insuliny | 1 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Kortyzolu | 3 000 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania anty-TPO | 1 400 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania gentamycyny | 1 000 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 5A ZMADYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 31, 32 i 33 *), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 24 miesiące | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania wankomycyny | 1 000 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania aktywnej wit. B12 | 700 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania homocysteiny | 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania HBsAg | 4 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał anty-HBs | 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał anty-HCV | 1 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania kiły | 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania anty-CCP | 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31* | Matriały kalibracyjne - wymienić i wycenić kolejno jako osobne pozycje adekwatnie do liczby w/w ozaczeń | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 itd | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 5A ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 31, 32 i 33 *), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 24 miesiące | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32* | Materiały kalibracyjne kontrolne dla pozycji 21 – 30 ( patrz pkt 2 pod tabelą) - wymienić i wycenić kolejno jako osobne pozycje w ilości zapewniającej 4-ro krotną kontrolę w miesiącu | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 itd | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33* | Artykuły zużywalne do oferowanego analizatora kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 itd | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Toner do zaoferowanej drukarki | …....... szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH POZYCJE od 1 do 34 |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 5A  ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 31, 32 i 33*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 24 miesiące | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawa przez 24 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 24 miesiące dzierżawy |  | …….. 24 miesiace dzierżawy |
| 37** | **Koszt podłączenia – włączenia dzierżawionego analizatora do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/ AMMS |  |  |  |
|  | RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 35 + 36 + 37**) |  |  |  |

**Pozycja 37 TABELI – wycenia Wykonawca, którego dotyczy (jeżeli Wykonawca odstąpi od obciążenia Zamawiającego kosztami  włączenia dzierżawionego analizatora

do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/AMMS w  przedmiotowej pozycji wpisze NIEDOTYCZY)

WARUNKI DODATKOWE:

- Liczba oznaczeń z uwzględnia regulaminowe kalibracje i badania kontrolne

- Materiały kontrolne dla badań z pozycji 1-20 - Zamawiający zapewni sobie we własnym zakresie w jednej z firm zapewniających program zewnętrznej  oceny jakości badań. Jeżeli - zgodnie z wymaganiami serwisowymi - wymagana jest okresowa kontrola na materiałach producenta zestawów odczynnikowych - Wykonawca wyspecyfikuje możliwie najmniejszą ilość tych materiałów kontrolnych

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 5 ZMODYFIKOWANY

- W punkcie  33 ... itd należy wymienić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonywania badań i obsługi aparatu w ilości adekwatnej  do czasu użytkowania aparatu i do liczby zamówionych oznaczeń (płyny eksploatacyjne, probówki, kuwety, wężyki, zapasowe  lampy itp. z wyjątkiem  papieru do drukarki. Materiały niewymienione, a potrzebne w eksploatacji Wykonawca dostarczy na własny koszt.

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty w terminie  60 dni od daty jej otrzymania

Termin realizacji;

- dostawy dzierżawionego urządzenia max do czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- dzierżawy  wraz z dostawą odczynników przez 24 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 A do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

PAKIET NR 6 A ZMODYFIKOWANY

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z aparatem back – up wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatorów max do dwóch tygodni (14 dni)  trzech tygodni (21 dni) licząc od daty zawarcia umowy z możliwością wydłużenie czasu dostarczenia wymienionych powyżej analizatorów „docelowych”  z 21 do 30 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem gdy do tego czasu tj. najpóźniej w 21 dniu po zawarciu umowy zainstalowane i uruchomione będą w jego laboratorium aparaty zastępcze umożliwiające Zamawiającemu wykonanie wszystkich badań zgodnie   z wymogiem SIWZ

Czas trwania dzierżawy – 22  miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego sprzętu

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ analizatora 1:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	...............................................................................................................................

Nazwa / typ analizatora 2:  .................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  	...............................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów dwa analizatory posiadające aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający ich sprawność – gotowość do pracy |  |
| 2 | Analizator immunochemiczny parametrów krytycznych (wysokoczuła troponina I i PCT w surowicy oraz D-Dimery w osoczu cytrynianowym) wraz z aparatem back - up; wykonujący również oznaczenia HCG, AMH oraz B. burgdorferi sl. w klasie IgM i IgG |  |
| 3 | Aparaty ostrodyżurowe, zdolne do pracy 24 godz./dobę, ze swobodnym dostępem: możliwość oznaczenia troponiny w co najmniej 5 niezależnych próbkach /godz., |  |
| 4 | Aparaty o kompaktowej budowie mieszczące się na stole szer. 60 cm, nie wymagające szczególnych warunków pomieszczenia. |  |
| 5 | Funkcja automatycznego testowania się aparatów po włączeniu. |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci - UPS min. 15 min. |  |
| 7 | Oprogramowanie aparatu i instrukcja obsługi - w języku polskim |  |
| 8 | Iinstrukcja obsługi i instrukcje odczynnikowe - w języku polskim, dostępne drogą internetową lub w formie CD |  |
| 9 | Zestawy odczynnikowe kompletne: wraz z kalibratorami isurowicami kontrolnymi |  |
| 10 | Zestaw dla wysokoczułej troponiny I w surowicy: CV% dla 99 perc. - < 10%) |  |
| 11 | Zestaw dla D-Dimerów: wartość odcinająca dla żchzz - 500 ngFEU/ml |  |
| 12 | Zestaw do prokalcytoniny - zakres pomiarowy co najmniej do 200 ng/ml |  |
| 13 | Zestaw do prolaktyny - zestaw wykrywający wyłącznie monomery prolaktyny (pominięcie makroprolaktyny) |  |
| 14 | Aparaty posiadające dokumenty dopuszczeniowe do obrotu i stosowania na terenie Polski |  |
| 15 | Aparaty możliwe do włączenia do szpitalnego systemu informatycznego INFOMEDICA/AMMS - zawierające wszystkie potrzebne do tego elementy: np. wewnętrzne lub zewnętrzne skanery kodów |  |
| 16 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie 2 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów. Termin szkolenia ustalony zostanie po zawarciu umowy. |  |
| 17 | Wykonawca przez cały okres dzierżawy zapewnia serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały zużywalne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego. Zamawiający będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |
| 18 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. Adres serwisu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy do serwisu …………………………………………………… |  |
| 19 | Wymagane dokumenty - na podstawie oświadczenia Wykonawcy: deklaracja zgodności CE na analizator i odczynniki karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (wersja pisemna lub elektroniczna dostarczone wraz z I dostawą odczynników) |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanych w PAKIECIE 6 analizatora parametrów krytycznych z aparatem back – up

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego:

- analizatora parametrów krytycznych: ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

- aparatem back – up ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 6A ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 11*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 22 miesiące | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania wysokoczułej troponiny I | 4 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania D-Dimerów | 3 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania prokalcytoniny | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania AMH | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania HCG | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgorferi+afzelii+garinii (co najmniej antygeny OspC i VIsE) w surowicy | 650 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgorferi+afzelii+garinii (co najmniej antygeny OspC i DbpA) w surowicy | 650 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania PSA całkowitego | 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania PSA wolnego | 120 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 6 A ZMODYFIKOWANY

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej zestawów odczynnikowych oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu (pozycja 11*), a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / 22 miesiące | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania Prolaktyny (wyłącznie monomery) | 2 000 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11* | Artykuły zużywalne do oferowanego analizatora kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 22 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 itd | …………………………………………. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH POZYCJE od 1 do 11 |  |  |  |
| 13 | Czynsz dzierżawny za analizator parametrów krytycynych z aparatem back – up | Dzierżawa przez 22 miesiące | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 22 miesiące dzierżawy |  | …….. 22 miesiące dzierżawy |
| 14** | **Koszt podłączenia – włączenia dwóch dzierżawionych analizatorów JEDNEGO Z DWÓCH DZIERŻAWIONYCH APARATÓW tj. analizatora parametrów krytycznych z pominięciem aparatu back – up do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/ AMMS |  |  |  |
|  | RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 12 + 13 + 14**) |  |  |  |

Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 01 / PN / 18

PAKIET NR 6 A ZMODYFIKOWANY

**Pozycja 14 TABELI – wycenia Wykonawca, którego dotyczy (jeżeli Wykonawca odstąpi od obciążenia Zamawiającego kosztami  włączenia dzierżawionego analizatora

do szpitalnej sieci informatycznej INFOMEDICA/AMMS w  przedmiotowej pozycji wpisze NIEDOTYCZY)

WARUNKI DODATKOWE:

- Liczba oznaczeń z uwzględnieniem regulaminowych kalibracji i badań kontrolnych zestawu (bez dodatkowych surowic kontrolnych)

- W punkcie  11 ... itd należy wymienić wszystkie materiały zużywalne potrzebne do wykonywania badań i obsługi aparatów w ilości adekwatnej  do czasu ich użytkowania i do liczby zamówionych oznaczeń. Materiały niewymienione, a potrzebne w okresie dzierżawy eksploatacji Wykonawca dostarczy na własny koszt..

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą wydzierżawionego sprzętu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Wymagamy zapłaty w terminie  60 dni od daty jej otrzymania

Termin realizacji;

- dostawy dzierżawionych urządzeń max do dwóch tygodni (14 dni)  trzech tygodni (21 dni) licząc od daty zawarcia umowy z możliwością wydłużenie czasu dostarczenia wymienionych powyżej analizatorów „docelowych”  z 21 do 30 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem gdy do tego czasu tj. najpóźniej      w 21 dniu po zawarciu umowy zainstalowane i uruchomione będą w jego laboratorium aparaty zastępcze umożliwiające Zamawiającemu wykonanie wszystkich badań zgodnie   z wymogiem SIWZ

- dzierżawy  wraz z dostawą odczynników przez 22 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ........................................................... Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy