Załącznik nr 1 a do SIWZ przetarg nieograniczony 23 / PN / 18

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa analizatora hematologicznego  wraz z sukcesywną dostawą odczynników  i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora  max do czterech tygodni (28 dni)  licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 28 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane Zamawiającemu oferowanego sprzętu.

Dostawa odczynnikowych i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną.

Kontrola 3-poziomowa, dostarczana bez dodatkowych zamówień zgodnie z  harmonogramu Wykonawcy (harmonogram   co najmniej na pierwsze półrocze 2019r. dołączyć do oferty).

TABELA PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa / typ urządzenia:  .....................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów czy też prac adaptacyjnych analizator hematologiczny w technologii cytometrii fluorescencyjnej o wydajności min. 60 ozn / godz. z możliwością wyboru trybu CBC i CBC+5-diff, zmiana trybu na CBC związana ze zmniejszeniem zużycia odczynników. |  |
| 2 | Aparat możliwy do ustawienia na stole laboratoryjnym szer. 60 cm |  |
| 3 | Analizator wyposażone w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA / AMMS firmy ASSECO |  |
| 4 | „Włączenie” analizatora, do sieci używanych przez Zamawiającego programów medycznych INFOMEDICA /AMMS (firmy ASSECO) celem umożliwienia mu edycji wyników nastąpi pod nadzorem wyznaczonego przez Zamawiającego – pracownikia Sekcji Informatycznej |  |
| 5 | Badania wykonywane z próbki podstawianej ręcznie pod sondę zasysającą |  |
| 6 | Wynik morfologii uwzględniający niedojrzałe granulocyty |  |
| 7 | Aparat umożliwiający pomiar retikulocytów z rozróżnieniem stopnia dojrzałości |  |
| 8 | Aparat umożliwiający pomiar liczby płytek krwi metodą optyczną |  |
| 9 | Aparat umożliwiający badanie morfologiczne płynów z jam ciała (płyny otrzewnowy i opłucnowy) oraz PMR |  |
| 10 | Aparat wykorzystujący max 7 odczynników (robocze + konserwacyjne) - instrukcje odczynnikowe dołączyć do oferty. |  |
| 11 | Odczynnik lizujący krwinki bez zawartości cyjanków |  |
| 12 | Możliwość oznaczania pełnej morfologii z próbki krwi włośniczkowej z hematokrytem min. do 65% (krew noworodkowa) |  |
| 13 | Maksymalna objętość aspirowanej próbki - 30 μl krwi pełnej |  |
| 14 | Aspiracja próbki z automatycznym myciem sondy próbkowej |  |
| 15 | Liniowość oznaczeń nie gorsza niż: WBC - 0-400 tys/μl, RBC- 0 -8,0mln/μl, Htc – min 70%, PLT- 0 - 4,0 mln/μl |  |
| 16 | Wbudowany monitor ekranowy wielkości min 10 cali |  |
| 17 | Możliwość podglądu wyników na monitorze aparatu (bez konieczności drukowania) |  |
| 18 | Możliwość zaprogramowania min 6 zakresów referencyjnych (zależność od płci i wieku) |  |
| 19 | Zewnętrzna drukarka laserowa drukująca wynik badania wraz z pełną grafiką i zakresami referencyjnymi oraz z danymi pacjenta i laboratorium. Drukarka wyposażona w dwa tonery ( jeden w drukarce, drugi jako zapas) Uwaga, tonery należy traktować jako materiały zużywalne. |  |
| 20 | Znakowanie wyników patologicznych na ekranie i wydruku |  |
| 21 | Drukowanie raportu dziennego w trybie pacjent za pacjentem |  |
| 22 | Pamięć wyników w aparacie - min. 10 tys. wraz z danymi pacjenta |  |
| 23 | Automatyczne płukanie i kalibracja aparatu po włączeniu |  |
| 24 | Zabezpieczenia przed skutkami skoków napięcia w sieci. Układ zasilania podtrzymujący pracę analizatora przez min. 20 min (UPS) |  |
| 25 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji analizatora oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim |  |
| 26 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa szkodliwości karty charakterystyki) dla analizatora i odczynników w wersji papierowej |  |
| 27 | Pakiet startowy odczynników wraz z zabezpieczeniem krwi kontrolnej umożliwiający min 14 – sto dniową pracę analizatora. |  |
| 28 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie; personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatora (dwa cykle) personelu laboratorium w zakresie interpretacji wyników badań personelu lekarskiego w zakresie interpretacji wyników badań Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 29 | Firmowy serwis dostępny w ciągu 24 godzin w dni robocze, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 30 | Adres i numer kontaktowy do serwisu w którym Zamawiający zgłaszał awarie dzierżawionego przedmiotu zamówienia. Adres pocztowy serwisu ………………………………………......................................................... ………………………………………......................................................... ………………………………………......................................................... Telefon kontaktowy ……………………………………. |  |
| 31 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie urządzenia zastępczego o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 32 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis, przeglądy urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacją analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i materiałów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli odczynników i materiałów eksploatacyjnych. |  |

Wykonawca do oferty dołączy;

- katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego analizatora hematologicznego

- zestawy krwi kontrolnej – 3 poziomy (H + N + L), harmonogram co najmniej na pierwsze półrocze 2019r.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 23 / PN / 18

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki (reakcyjne, płuczące, krew kontrolna itp.) umożliwiające wykonanie badań w 28 – miesięcznym okresie trwania umowy

deklarowana liczba oznaczeń w ciągu trwania umowy to;

2 150 oznaczeń / miesiąc 							 60 200 oznaczeń / 28 miesięcy

w tym:

2 000 oznaczeń / miesiąc w trybie CBC + 5diff											tj. 56 000 oznaczeń w okresie 28 miesięcy

150 oznaczeń / miesiąc w trybie CBC + 5diff + ret										tj.   4 200 oznaczeń w okresie 28 miesięcy

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu, a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość pokrywająca potrzeby zamawiającego w okresie 28 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do analiz do zaoferowanego analizatora – wymienić kolejno i wycenić jako osobne pozycje |
| 1.1 | …………………………………. | 60 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (itd.) | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynniki konserwujące do zaoferowanego analizatora – wymienić kolejno i wycenić jako osobne pozycje |
| 2.1 | …………………………………. | 60 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 (itd.) | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw krwi kontrolnej – 3 poziomy (H + N + L) a` min 2,5 ml każdy poziom |
| 3.1 | …………………………………. | 60 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inne materiały zużywalne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje |
| 4.1 | …………………………………. | 28 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 (itd.) | …………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 23 / PN / 18

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki (reakcyjne, płuczące, krew kontrolna itp.) umożliwiające wykonanie badań w 28 – miesięcznym okresie trwania umowy

deklarowana liczba oznaczeń w ciągu trwania umowy to;

2 150 oznaczeń / miesiąc 							 60 200 oznaczeń / 28 miesięcy

w tym:

2 000 oznaczeń / miesiąc w trybie CBC + 5diff											tj. 56 000 oznaczeń w okresie 28 miesięcy

150 oznaczeń / miesiąc w trybie CBC + 5diff + ret										tj.   4 200 oznaczeń w okresie 28 miesięcy

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu, a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość pokrywająca potrzeby zamawiającego w okresie 28 miesięcy | Nazwa katal. | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW KONTROLI I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH (POZYCJE OD 1 DO 4) |  |  |  |
| 6 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawa przez 28 miesięcy | ………….. za 1 miesiąc dzierżawy | ………….. za 28 miesięcy dzierżawy |  | ………….. za 28 miesięcy dzierżawy |
| 7 | RAZEM (WARTOŚĆ POZYCJI 5 + 6) |  |  |  |

##### Załącznik nr 1a do SIWZ przetarg nieograniczony 23 / PN / 18

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Kontrola wewnętrzna przy użyciu próbek krwi kontrolnej wykonywana codziennie na 3 poziomach. Ilość opakowań krwi kontrolnej musi być wyliczona i wyceniona zgodnie z okresem trwałości krwi podanej w ulotce producenta na opakowaniu

- Kontrola 3-poziomowa, dostarczana bez dodatkowych zamówień zgodnie z  harmonogramu Wykonawcy (harmonogram co najmniej na pierwsze półrocze 2019r. dołączyć do oferty).

- Odczynniki wyspecyfikowane przez Wykonawcę adekwatne do w/w  liczby badań będą zamawiane sukcesywnie zgodnie ze specyfikacją Wykonawcy dotyczącą wielkości opakowań

- W przypadku niepodzielności liczby badań przez wielkość opakowania należy liczbę opakowań poszczególnych odczynników zaokrąglić "w górę" do pełnego opakowania

- Wykonawca zapewni udział w systemie oceny kontroli wewnętrznej (np. STANDLAB)

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) 	dla 	odczynników oraz instrukcje odczynnikowe Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatora dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji analizatora i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Wykonawca po uruchomieniu analizatora przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego – termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy.

- Wymagamy zapłaty w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego analizatora max do czterech tygodni ( 28 dni) licząc od zawarcia umowy

- dzierżawa urządzenia przez 28 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

- dostawy odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu, na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną

- dostawa kontroli 3-poziomowej realizowane przez cały okres obowiązywania dzierżawy urządzenia zgodnie z harmonogramem

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa ….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykona